泉州市海洋与渔业环境监测站沿海重点

水域监测项目询价采购方案

我站因开展监测业务需要，需对部分监测项目进行分包，现对监测分包项目进行询价采购，邀请符合资格条件的供应商前来投标。

一、项目说明

1.项目编号：QZHYJC001

2.为保证样品及时开展检测，本次只邀请福建省内有资质的供应商(经资质认定的实验室位于福建省内)前来投标。

3.供应商的资格要求：

（1）法定条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：【提供有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证等）复印件。】

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：【提供声明函】

3）履行合同所必须的设备和专业技术能力：【提供声明函】

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：【提供声明函】

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：【提供声明函】

（2）特定条件：

投标人具有国家或省市场监管部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》（CMA），且投标人所提供的《检验检测机构资质认定证书》通过计量认证的检测项目中必须包含询价采购清单目录内所有检测项目。

投标人必须符合政府采购法实施条例第十九条第二款规定条件、不得被列入财政部政府采购严重违法失信行为记录名单、不得被人民法院列入生效的失信被执行人名单、不得被列入重大税收违法案件当事人名单。（供应商应逐项提供书面承诺）。

（3）本项目不接受联合体投标。

4.递交响应文件截止时间：2022年5月16日上午09：00时（北京时间）。递交响应文件地点：泉州市丰泽区府西路交通科研楼C栋406室。

5.本次询价商品服务期限：2022年5月18日-2022年12月31日。

6.本次询价为1个包，投标人的报价须包含清单内所有项目，如有缺漏该报价无效。投标人须对报价合计总价，如无总价该报价无效。投标人须不少于3家，符合要求予以开标，否则予以流标处理。开标后符合相关资质要求的投标人报价中，总价最低的投标人为中标供应商。若总价最低响应报价超过1家，则距离采购人工作场所最近的投标人为中标供应商（实际道路距离）。中标结果经公告后，采购人与中标人签订合同。

7.付款方式

中标人完成检测工作并按要求提交检测结果，采购人对检测结果进行验收，双方无疑义后。中标人提供正式发票，采购人收到发票后15个工作日内向中标人支付检测费用。

8.采购单位：泉州市海洋与渔业环境监测站

地址：泉州市丰泽区府西路交通科研楼C栋406室。

采购单位联系人及电话：小曾15959873791

二、商务要求

1.项目内容

（1）监测站位及监测内容

生物生态：湄洲湾海域4个监测站位（详见监测站位示意图），监测参数为浮游植物（分析种类组成、密度）、浮游动物（分析样品的种类组成、密度、总生物量（湿重））。

生物质量：在海水养殖水域内采集4-6种养殖生物开展生物质量监测，需包括贝类、鱼类，具体品种根据现场情况确定。监测参数为石油烃、重金属（总汞、铅、镉、铜）、无机砷、 贝类补充监测麻痹性贝毒和腹泻性贝毒，均按湿重报送生物体质量结果。

监测站位示意图

（2）监测时间、频率

生物生态于5月和8月各监测1次；生物质量于8月监测1次。生态采样时应在大潮或接近大潮时段进行。

每次监测时均应拍摄反映养殖状况的照片至少5张，每张照片分辨率不低于1000万像素。

(3)采样要求及分析方法

生物质量监测采集养殖水域内的主要养殖品种；生物生态中浮游植物采集水样和浅水Ⅲ型网样品，浮游动物采集浅水Ⅰ型网和浅水Ⅱ型网样品；具体采样方法见《渔业生态环境监测规范 第2部分海洋》（SC/T 9102.2-2007）。

监测要素分析方法见表1。各监测要素除采用表中所列分析方法外，如有其他国家标准、行业标准以及部文公告的监测方法，且其最低检出限能满足要求时，也可在本监测工作中采用。

表1 重点海水养殖水域监测要素分析方法

| 类别 | 序号 | 项目 | 分析方法 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态要素 | 1 | 浮游植物 | 镜检法 | GB 17378.7 |
|  | 2 | 浮游动物 | 镜检法 | GB 17378.7 |
| 生物质量要素 | 3 | 石油烃 | 荧光分光光度法 | GB 17378.6 |
|  | 4 | 无机砷 | 液相色谱-原子荧光法 | GB/T 5009.11 |
|  | 5 | 总汞 | 原子荧光法 | GB 17378.6 |
|  | 6 | 铜 | ⑴原子吸收分光光度法 ⑵电感耦合等离子体质谱法 | GB 17378.6 HY/T 147.3 |
|  | 7 | 铅 |  |  |
|  | 8 | 镉 |  |  |
|  | 9 | 麻痹性贝毒 | ⑴小鼠生物法⑵液相色谱-串联质谱法 ⑶酶联免疫吸附法 | GB 5009.212 |
|  | 10 | 腹泻性贝毒 | ⑴小鼠生物法⑵液相色谱-串联质谱法 ⑶酶联免疫吸附法 | GB 5009.213 |

（4）成果提交

中标人需于监测月次月5日前，将生物质量监测数据（含质量控制数据）、养殖水域照片、航迹图、海上现场作业及站位到站定位信息等影像资料（每个站位都需要提供到站经纬度照片）报送采购人；于11月15日前将生物生态监测数据资料报送采购人。同时，中标人需提供带CMA标志的正式纸质检测报告原件1份。

2.技术成果的归属和分享

检测成果归采购人所有。中标人应承担检测数据的保密责任，保密期限永久。中标人除按照采购人的要求进行报告和传输有关的检测数据外，不得向第三方传递任何检测数据。未经采购人同意，中标人不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。亦不得以任何方式转让或者许可第三方使用检测数据。

3.检测数据档案

检测产生的相关数据资料整理归档要符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》中相关要求,各种资料要分类归档，检测过程的记录要反映项目检测实施事实，不允许任意篡改或修正，维护档案资料的真实性，保持档案资料的原貌。如采购人根据需要需对相关原始检测数据档案进行查阅，中标人应予以配合完成查阅工作。

4.采样工作质控要求

生物生态和生物质量采集、预处理、样品运输按照《渔业生态环境监测规范 第2部分：海洋》（SC/T9102.2-2007）、《海洋监测规范》(GB17378-2007) 和《海洋调查规范》（GB/T 12763-2007）的要求严格执行；并按照《渔业生态环境监测规范 第2部分：海洋》（SC/T9102.2-2007）、《海洋监测规范》(GB17378-2007)和《海洋调查规范》（GB/T 12763-2007）的要求采集现场平行样、密码样或空白样。生物生态和生物质量质控样品数量占总量比例不低于10%，并保证每批样品均加入1个质控样。

5.检测过程中质量控制

中标人在完成项目内容，需按中标人质量管理体系要求开展相关检测工作，优先采用采购清单所列出的方法，或者使用现行有效的国标、行标分析方法进行检测，该检测方法须通过资质认定。检测人员、检测采用的试剂、分析仪器必须能够满足检测工作需要。检测过程须严格按检测方法要求，做好质量控制工作。如检测方法无明确质量控制要求，中标人需根据质量体系要求做好质量控制工作。同时需完成采购人要求的质量控制内容。生物质量采取平行双样密码质控、标准物质跟标质控、标准物质加标质控等方式进行。生物质量质控样品数量占总量5%以上，并保证每批样品均加入1个质控样。浮游植物、浮游动物应保证70%以上鉴定到种，游泳动物必须鉴定到种。浮游植物和浮游动物的鉴定样品个体数不少于200个。游泳动物拖网应按照规范要求，保证拖曳1小时。

质量控制结果不符合相关要求，相关样品检测结果无效，需重新检测。完成所需质量控制工作所产生的费用包含在报价中，不再单列。

6. 安全生产责任

中标人应遵守相关的安全生产规则并承担本项目的外业采样和内业检测安全生产责任。中标人在项目实施过程中造成的第三方的人身及财产损失，由中标人独自承担相应的法律和经济责任，与采购人无关；造成采购人经济损失的，由中标人承担，采购人保留追究其法律责任的权利。

7.检测结果验收

采购人根据中标人提供的检测结果进行验收。验收内容包含检测数据完整性、检测方法是否符合要求、检测报告包含信息是否满足要求、检测报告是否符合资质认定相关要求等。采购人对验收内容有疑义，中标人须提供相应佐证材料。

8.报价要求

本次报价包含交通费、人员差旅补贴费、租船费、检测过程中产生的费用（含实验室内质量控制费用）、税费以及所有不可预见的费用。报价时统一使用如下计算方式：检测项目（个数/期）×期数，并合计总价。

9.注意事项

本项目中标人不得以任何形式进行转包。如有发现，采购人有权单方中止合作，且中标人必须赔偿由此给采购人带来的一切损失。

四、其它说明：

本次报价不收取任何费用。所投材料不予退回。